Independent JPEG Group

JPEG Software Tools

Beiträge zu:

jpegtran:

Verlustfreie Transformationsfunktionen (Rotation in 90 Grad Schritten, Spiegelung etc.)

djpeg: (kommend)

Schnelle Skalierung (Resampling mittels Methode der Direkten IDCT Skalierung) in 1/8 Bildgröße Schritten von 1/8 bis 16/8 (2/1) – Erweiterung der –scale Option auf den Wertebereich N/8 mit N=1...16. Spezielle Anpassung für verbreitete nicht-symmetrische Subsamplings (2x1 und 1x2).

cjpeg: (kommend)

- Schnelle Skalierung (Resampling mittels Methode der Direkten FDCT Skalierung) - Neue Option –scale komplementär zu djpeg: Wertebereich 8/N mit N=1...16. Spezielle Anpassung für verbreitete nicht-symmetrische Subsamplings (2x1 und 1x2).

Erlaubt direkte Auflösungsänderung (Verkleinerung/Vergrößerung) bei Kompression zu JPEG ohne separates Resampling.

- Erweiterung des –quality Parameter für separate Farbquantisierung zwecks Verzicht auf Farbunterabtastung für hochqualitative Anwendungen.

- Digitale Bilddarstellung / Bildrepräsentation (räumlicher Bereich)

| Bild-Parameter: | Möglichkeiten/Methoden der Änderung/Reduktion | mittels |
| --- | --- | --- |
| - räumliche Auflösung | Reskalierung/Resampling | Rekonstruktion/Interpolation |
| - Bittiefe/Farbtiefe | Quantisierung/Dithering |  |

Tab. 1: Bild-Parameter und Möglichkeiten der Änderung

### DCT-basierte Bilddarstellung/Bildrepräsentation

Die (eindimensionale) NxN Diskrete Cosinus-Transformation ist gegeben durch [2]:

DCT:

(1)

mit

Die (eindimensionale) NxN Inverse Diskrete Cosinus-Transformation ist gegeben durch:

IDCT:

(2)

| 17 | 18 | 24 | 47 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 21 | 26 | 66 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 24 | 26 | 56 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 47 | 66 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 16 | 11 | 10 | 16 | 24 | 40 | 51 | 61 |
| 12 | 12 | 14 | 19 | 26 | 58 | 60 | 55 |
| 14 | 13 | 16 | 24 | 40 | 57 | 69 | 56 |
| 14 | 17 | 22 | 29 | 51 | 87 | 80 | 62 |
| 18 | 22 | 37 | 56 | 68 | 109 | 103 | 77 |
| 24 | 35 | 55 | 64 | 81 | 104 | 113 | 92 |
| 49 | 64 | 78 | 87 | 103 | 121 | 120 | 101 |
| 72 | 92 | 95 | 98 | 112 | 100 | 103 | 99 |

Tab. 2: JPEG Luminanz- und Chrominanz-Quantisierungstabellen

# Quantisierung statt Subsampling

Bisher:

Um den Reduktionsgrad bei JPEG einzustellen, können bzw. müssen entsprechend der IJG-Software zwei Parameter festgelegt werden:

- der –quality Wert für Quantisierung, und

- der –sample Parameter für Subsampling.

Man beachte auch, dass eine variable Subsampling-Option einen nicht unerheblichen Anteil der Komplexität eines JPEG-Codecs ausmacht sowie weitere Entscheidungen betreffs der Wahl geeigneter Resampling-Verfahren (siehe Kap. 1, Tab. 1) erfordert.

Neuer Ansatz:

cjpeg –quality q1,q2

wobei q1 der Skalierungswert für die Luminanz und q2 der Skalierungswert für die Chrominanz bedeutet. Dies ist eine kompatible Erweiterung der bisherigen –quality Option: Die Angabe eines einzelnen Wertes q1 bedeutet, dass intern wie bisher mit q2=q1 gerechnet wird.

=> Ersatz des Subsampling-Parameters durch separaten Chroma-Qualitäts-(Quantisierungs-)Selektor. Der separate Chroma-Selektor bietet eine feinere Steuerung der Reduktion der Farbkomponenten als die wenigen (groben) möglichen Subsampling-Werte.

Frage (z.B.):

Welcher Chroma-Qualitätswert entspricht im Verhältnis zum Luminanz-Qualitätswert bezüglich der Kompressionseffektivität einem bestimmten Subsampling-Parameter?

Oder anders gefragt: Welcher Chroma-Qualitätswert ergibt bei gegebenem Luma-Qualitätswert die gleiche komprimierte Ausgabedateigröße wie bei einem gegebenem Subsampling-Parameter?

Antwort:

Implementierung, Experimente...

Interpretation der DCT als „Bildpyramide“

Abb. 3: DCT-Block Auflösungsbänder und additive Auflösungsfolge

| DCT : | Auflösungs-Separation mit arithmetischer Progression |
| --- | --- |
| Subband Coding / Wavelet : | Auflösungs-Separation mit geometrischer Progression |

Tab. 3: Eigenschaften von Bildtransformationen

Vollfarbensensor (Foveon X3) statt Farbmosaiksensor (Bayer)

Bayer Mosaik Aufnahme

# Foveon X3 Aufnahme

Abb. 4: Schematische Gegenüberstellung Farbmosaik- und Vollfarben-Aufnahme

### Literatur / Veröffentlichungen

[1]	IIDC 1394-based Digital Camera Specification

Version 1.30 July 25, 2000

Instrumentation and Industrial Control Working Group (II-WG) of the 1394 Trade Association,

Digital Camera Sub Working Group (DC-SWG)

[2]	William B. Pennebaker, Joan L. Mitchell:

"JPEG Still Image Data Compression Standard",

Van Nostrand Reinhold, 1993, ISBN 0-442-01272-1.

[3]	JPEG Spezifikation ISO/IEC IS 10918-1 und CCITT Recommendation ITU-T T.81

[4]	MPEG-1 Spezifikation ISO/IEC 11172

[5]	MPEG-2 Spezifikation ISO/IEC 13818

[6]	DVCAM Format Overview

http://www.sony.ca/dvcam/pdfs/dvcam%20format%20overview.pdf

[7]	The Independent JPEG Group's software

http://www.ijg.org

[8]	Andrew B. Watson, Ames Research Center, Moffett Field, California

"Ideal Shrinking and Expansion of Discrete Sequences" (1986)

http://vision.arc.nasa.gov/publications/IdealShrinking.pdf

[9]	Rakesh Dugad, Narendra Ahuja

"A Fast Scheme for Image Size Change in the Compressed Domain" (2001)

http://vision.ai.uiuc.edu/~dugad/research/dct/index.html

[10]	Foveon, Inc. – X3 Technology

http://www.foveon.net

Abbildung:	Ähnlichkeit unterschiedlicher Auflösungsgrößen (Zoom-Stufen) des gleichen Bildes als grundlegendes Merkmal für Bildkodierungsverfahren.

Abbildung:	Auflösungsfolge in geometrischer Progression – Kennzeichen vieler Bildkodierungsverfahren

Abbildung:	Auflösungsfolge in arithmetischer Progression – Kennzeichen DCT-basierter Bildkodierungsverfahren.

Die geometrische Folge erscheint als Untermenge der arithmetischen Folge

(schwarz umrandete Bilder).

Dazwischen gibt es die zusätzlichen Stufen der arithmetischen Folge.

# Text boxes

djpeg

cjpeg

# Pixelmap

# Bildfileformat

jpegtran

# JPEG

# Bildfileformat

Abb. 1: Schematische Darstellung der Bildformate (räumlicher Bereich – spatial domain)

Abb. 1.4: Farbbild YCbCr (3 Kanal) mit Farbunterabtastung (Color Subsampling)

Y  = 0.29900·R + 0.58700·G + 0.11400·B

Cb=-0.16874·R - 0.33126·G + 0.50000·B

Cr = 0.50000·R - 0.41869·G - 0.08131·B

Y = 0.299 · R + 0.587 · G + 0.114 · B

Abb. 1.3: Farbbild YCbCr (3 Kanal)

Abb. 1.1: Graustufenbild (1 Kanal)

Abb. 1.2: Farbbild RGB (3 Kanal)

Abb. 2: Digitale Bildformate mit DCT (Diskrete Cosinus-Transformation)

Q. = Quantisierung

De-Q. = De-Quantisierung

# IDCT

De-Q.

### DCT

Q.

Pixel-Block

(spatial domain)

Quantisierungs-

Matrix

DCT-

Koeffizienten-

Block

(DCT domain,

spectral domain)

1    2    3    4    5    6    7    8

+

DC

+

1

+

2

Chrominanz (table K.2)

Luminanz (table K.1)

+

3

+

4

+

5

+

6

+

7

8